## Slide 1: Smart CROWD

## Slide 2: SMART CROWD
Aule Studio UNICT

## Slide 3: SMART CROWD
Questo sistema consente di monitorare il numero di utenti connessi in un'area, basandosi su una scansione della rete WiFi della zona.
Il modello di comunicazione usato tra i vari attori sfrutta il protocollo MQTT costruendo una rete di tipo Publisher-Subscriber.
Il publisher sfrutta uno script in python per pubblicare i contenuti dell'analisi della rete. L'analisi viene effettuata tramite il tool arp-scan.
Il subscriber è stato sviluppato in un'applicazione Android attraverso la quale è possibile sottoscriversi ai topic e conoscere il numero delle persone presenti in un'area.

## Slide 4: Architettura
PUBLISHERS
SUBSCRIBERS

## Slide 5: PUblisher
Il publisher sfrutta uno script in python per pubblicare i contenuti dell'analisi della rete. L'analisi viene effettuata tramite il tool arp-scan.
L’idea è dotare ogni aula studio con un Raspberry Pi o scheda equivalente che permette allo script di funzionare.
Ogni elemento deve essere correttamente configurato concordando il nome del topic per permettere la facile lettura del dato.
Lo Script è ciclico (15 secondi default) e pubblica su CloudMQTT

## Slide 6: Snippet DEL Publisher

## Slide 7: Snippet DEL Publisher

## Slide 8: BROKER
È stato utilizzato, un Broker MQTT di terze parti, CloudMQTT.
Esso utilizza un’istanza di Mosquitto su di un server AmazonWS.
Esso permette l’accesso ad un massimo di 5 utenti nella sua versione gratuita e ha una banda limitata, utile come proof of concept ma primo elemento da sostituire nel momento in cui si volesse scalare.

## Slide 9: SUBSCRIBER
Il subscriber è stato sviluppato in un'applicazione Android 8.1 attraverso la quale è possibile sottoscriversi ai topic e conoscere quindi il numero delle persone presenti in un'area.
Si possono inserire topic custom se si conoscono.
È stata popolata comunque una serie di topic di default come proof of concept

## Slide 10
Snippet DEL Subscriber

## Slide 11: Sviluppi Futuri
Popolare un Database Web con i vari dispositivi conosciuti dalla rete.
Disaccoppiarsi da CloudMQTT per offrire un servizio indipendente.
Contrattare con i vari ambienti un metodo più efficace per accedere alla quantità di utenti connessi / presenti in una determinata area.
Estendere il prodotto a vari ambienti come sale d’attesa, barbieri, dentisti, centri commerciali, fiere, hotel, pub, ristoranti e altro